## Slide 1: Guía extra rápida Neo
Como programar un sistema básico con teclado de íconos y no morir en el intento.

## Slide 2: Corrección de Fallas
Programación de hora y fecha
  [*][6] [USER] [01] [HORA FECHA]
Deshabilitar monitor de línea telefónica
  [*][8] [INSTALLER] [015][7]

## Slide 3: Enrolar Dispositivos inalámbricos
  [*][8] [INSTALLER] [804][000]
  Presionar botón de enrolamiento o digitar ID
  Presionar [>] 7 veces hasta escuchar 3 Beeps para confirmar el ID.
  Ingresar número de zona [XXX]
  Ingresar definición de zona [XXX]
  Activar particiones [1,2...8]
  Presionar [#] para salir.

## Slide 4: Borrar dispositivos inalámbricos
  [*][8] [INSTALLER] [804][901]
  Ingresar número de zona [XXX]
  Presionar [>] 10 veces hasta escuchar 3 Beeps para confirmar el ID y el número de la zona.
  Presionar [#] para salir.

## Slide 5: Verificar Dispositivos Inalámbricos
  [*][8] [INSTALLER] [804][990]
  Para verificar zonas seleccionar [001]
  Presionar [>] 3 veces para verificar el número de la zona enrolada.
  Presionar [>] 7 veces para verificar el ID correspondiete
  El sistema saltará a la siguiente zona enrolada.
  Presionar [#] para salir.

## Slide 6: Definición de zonas
  [*][8] [INSTALLER]
  Seccion [001]
  Digitar numero de zona inicial. Ejemplo: Si se desea iniciar desde la primera zona digitar [001]
  Digitar la definición de zona correspondiente [XXX]
    [000] Null Zone
    [001] Retardo 1
    [003] Instantanea
    [005] Int. Presente/Ausente
  Presionar [#] para salir o seguir digitando definiciones de zonas para las zonas consecutivas.

## Slide 7: Enrolar Llave inalámbrica
  [*][8] [INSTALLER] [804][000]
  Presionar botón de enrolamiento o digitar ID
  Presionar [>] 7 veces hasta escuchar 3 Beeps para confirmar el ID.
  Ingresar número de llave [XXX]
  Ingresar particion asignada [XX]
  Ingresar usuario asociado [XX]
  Presionar [#] para salir.

## Slide 8: Borrar Llaves inalámbricas
  [*][8] [INSTALLER] [804][902]
  Ingresar número de llave [XXX]
  Presionar [>] 10 veces hasta escuchar 3 Beeps para confirmar el ID y el número de usuario.
  Presionar [#] para salir.

## Slide 9: Programar tiempos de sistema
  [*][8] [INSTALLER] [005]
  Ingresar número de Particion [XXX]
  Ingresar tiempo de entrada 1 [XXX]
  Ingresar tiempo de entrada 2 [XXX]
  Ingresar tiempo de salida [XXX]
  Ingresar tiempo de establecimiento [XXX]
  Presionar [#] para salir.

## Slide 10: Dar de alta usuarios
  [*][5] [MASTER]
  Ingresar número usuario [XX]
  Oprimir el 1 (manipular clave)
  Ingresar clave de 4 digitos [CLAVE]
  Presionar [#] para salir.

## Slide 11: Borrar usuarios
  [*][5] [MASTER]
  Ingresar número usuario [XX]
  Oprimir el 1 (manipular clave)
  Oprimir [*]
  Presionar [#] para salir.

## Slide 12: Comunicaciones básicas
  Comunicaciones habilitadas
    [380] Opcion 1 activada
  Códigos de cuenta
    [310]
    [000] Para codigo de cuenta de sistema.
    [001], [002], [003] para códigos de cuenta por partición
  Formato de comunicación
    [350]
    [001] Primer receptor, [002] Segundo receptor, etc.
    Formato de comunicación [03] para CID automatico, [04] para SIA automatico.
  Numero telefónico
    [301]
    [001] Primer numero, [002] Segundo numero, etc.
    [NUMERO TELEFONICO]

## Slide 13: Prueba periodica
  Selección de periodo en HORAS/DIAS
    [022] Opcion 4
      activada: HORAS
      desactivada: DIAS (por defecto)
  Intervalo de tiempo de la prueba periódica
    [377]
    [003] Intervalo de tiempo [XXX]
  Hora de inicio y activación.
    [377]
    [004] Horario [HH:MM] (99:99) para desactivar.

## Slide 14: Comunicador alterno (IP o 3G)
  Sección [300]
  Receptor 1 [001], receptor 2 [002], receptor 3[003], receptor 4 [004]
  Vía de comunicación Alterna automática [02]
  Sección [382]
    Activar opción 5 (habilitar PCLink2 para comunicador alternativo)
    COMPLETAR PROGRAMACION DEL COMUNICADOR PROPIAMENTE SEGÚN SEA EL CASO. REFERIRSE A LA GUÍA DE PROGRAMACIÓN CORRESPONDIENTE.

## Slide 15: Como enrolar un teclado HS2LCDWF9 (inalámbrico alfanumérico)
  [*][8] [INSTALLER] [804][000]
  Presionar al mismo tiempo las teclas [*] y [1] del teclado inalámbrico
  Presionar [>] 7 veces hasta escuchar 3 Beeps para confirmar el ID.
  Ingresar número de teclado [XXX]. Normalmente lo enrolamos como 002 (segundo teclado)
  Ingresar numero de partición [XX]. Normalmente lo enrolamos en la partición 01
  Presionar [#] para salir.
* Efectúese desde el teclado cableado

## Slide 16: Como borrar un teclado HS2LCDWF9 (inalámbrico alfanumérico)
  [*][8] [INSTALLER] [804][905]
  Ingresar número de teclado [XXX].
  Presionar [>] 10 veces hasta escuchar 3 Beeps para confirmar el ID.
  Presionar [#] para salir.
* Efectúese desde el teclado cableado